## Slide 1
ヤマハ発動機(株) 高橋宏行
（日本自動車工業会/電動車部会/二輪車分科会）
2018年 9月19日 CHAdeMO協議会 整備部会にて
技術部会 二輪車WG（仮称）の 紹介

## Slide 2: 二輪車WG（仮称）について
技術部会
仕様書WG
V2H WG
整備部会
CHAdeMO協議会
二輪車WG（仮称）
検定WG
二輪業界で検討している、電動二輪車用DC充電ステーションを、具現化し普及させる。
具体的には、
電動二輪車の公共DC充電を想定したCHAdeMO仕様書を作成し、それを継続的に メンテナンスしていく。（仕様書WG的作業）
電動二輪車の公共DC充電での使用を想定したコネクタの仕様書を作成し、それを 継続的にメンテナンスしていく。（コネクタWG的作業）
上記仕様の充電器が開発された際に、CHAdeMO協議会のノウハウを反映した 認定スキームの構築をはかる。（検定WG的作業）
小型電動用充電ステーションの普及に向けた方策の策定と実施を行う。 （整備部会的作業）
発足の目的
CHAdeMO協議会 理事会で、二輪車WG（仮称）の設立が承認された。

## Slide 3: 国内 電動二輪車の状況
市販車・市販予定車の例
車両区分
エンジン 排気量 | 50cc以下 | 50cc超～125cc以下 | 125cc超～250cc以下 | 251cc超～400cc以下 | 400cc超～
道路交通法 （免許系） | 原動機付 自転車 | 普通自動二輪車 |  |  | 大型自動 二輪車
道路運送 車両法 （登録系） | 第一種 原動機付 自転車 | 第二種 原動機付 自転車 | 二輪の 軽自動車 （軽二輪） | 二輪の小型自動車 （小型二輪） | 
道路運送車両法 施行規則 （出力） | 0.6kW 以下 | 0.6ｋW超～1.0ｋW以下 | （1kW 超え）
スズキ e-Let’s
ヤマハ E-Vino
ホンダ PCX ELECTRIC
Notes: 現時点での電池性能からは、原付クラスが現実的

## Slide 4: 電動二輪車用 小型DC充電ステーション コンセプト
小型DC充電ステーション
車両の軽量化・低価格化
充電器 非車載
車両側
充電器側
小型車両用に出力容量制限
低電流・低電圧での制御
コネクタ小型化
筐体小型化
設置の簡易化
車両のタイプ * | 想定 電池容量 | 家庭などでのAC充電 | 公共 充電 インフラ |  | 
 |  |  | AC 充電 ステーション | 従来 DC 充電 ステーション (CHAdeMO） | 小型 DC 充電 ステーション
50c.c. クラス | 4 kWh まで | 適している | 適している | 適していない | 適している
125c.c. クラス | 8 kWh まで | 適している | 適している | 適していない | 適している
250c.c. クラス | 16 kWh まで | 適している | 適している | 適用可能 | 適用可能
400c.c. クラス及び それ以上 | 16 kWh 超え | 適している | 適している | 適している | 適していない
* 想定している車両サイズと同じ車格の、ガソリン二輪車（排気量）で表現している。

## Slide 5: 電動二輪車用 小型DC充電ステーション 概要
コネクタ（充電器）側
インレット（車両）側
C1
C2
+ V
- V
CP
0V
CAN_H
CAN_L
Monitoring circuit
Latch
RP
VVC
CAN transceiver
12V
VCC
P1
Control pilot circuit
Power supply
Proximity detection circuit
CAN transceiver
Voltage [V d.c.]
Current [A d.c.]
100
120
0
Output Voltage: max120V
Output Current: max 100A
インターフェイス
出力範囲

## Slide 6: 二輪業界の展望
2016年時点の自工会/二輪標準WG（当時）でのビジョン

## Slide 7: 二輪車WG（仮称）の 活動スケジュール
☆
10月キックオフ
☆
F2F会議
翻訳 ２ヶ月
CDV ３ヶ月
翻 訳
FDIS ３ヶ月
☆
F2F会議
☆
IS発行
ＷD
CD
☆
F2F会議
☆
F2F会議
翻訳
CDV
翻訳
FDIS
☆
F2F会議
☆
F2F会議
☆
IS発行
システム仕様書作成
コネクタ仕様書作成
検定仕様書作成
【参考】 IEC 規格の進捗
IEC 61851-23-2 （DC充電システム）
IEC 62196-6 （DC充電コネクタ）
本格的 普及活動
検定方法検討
☆
☆
公布
公布
☆
公布

## Slide 8: 第１回 二輪車WG（仮称）
【日時】 2018年 10月9日(火) 13:30 ～ 17:00（予定）
【場所】 東京 丸の内 MY PLAZA ４階 会議室１ （〒100-0005 東京都 千代田区丸の内 2-1-1）
【議題】 １．リーダー承認・名称確定
２．活動方針の説明と方向性への質疑応答
３．活動スケジュールの概要確定
４．仕様書案の審議着手（余力があれば）
第１回予定
参加のお願い
ご参加いただけそうな方・ご興味がある方・ご質問がある方等々は、
高橋 宏行
ヤマハ発動機（株） ＥＭ開発統括部 ＥＭ車両開発部 ＥＭ開発企画Ｇ
TEL 0538-37-1826
E-MAIL takahashihi@yamaha-motor.co.jp
まで、ご連絡ください。
※ ただし、当面は技術検討が主体となりますので、 正会員様に限らせていただきます。

## Slide 9
以上
ご清聴ありがとうございました。